Neutronový èítaè

J. Cabrnoch, J.Soukup, D.Tekverk, T.Kaderka

SGaGy Kladno, G Kladno, G Elišky Krásnohorské, G Vídeòská

jcabrnoch@seznam.cz, j_soukup@seznam.cz, neofipage@quick.cz, groll@centrum.cz

Supervisor Ing. V. Cháb

Abstrakt

Pøi štìpení uranu v reaktoru vznikají neutrony, ty jsou detekovány napøíklad bórovými detektory. V detektoru dochází k ionizaci a každý neutron je detekován jako elektrický výboj. Poèet neutronù odpovídá výkonu reaktoru.

Cílem naší práce je sestrojit zaøízení, které by v reálném èase zobrazovalo poèet registrovaných pulsù.

1 Úvod

Cílem našeho miniprojektu bylo sestrojit neutronový èítaè a seznámit se s jeho funkcí a využitím. Neutronový èítaè je souèást bezpeènostního i øídícího systému jaderného reaktoru. Ukazuje s jakou intenzitou probíhá štìpná øetìzová reakce, èímž monitoruje výkon reaktoru.

2 Neutronový èítaè

Detektor neutronù se skládá ze dvou elektrod, kde záporná obklopuje kladnou a mezi nimi je inertní plyn, napø. dusík. Na stìnách válcové elektrody je napaøena vrstvièka bóru. Pøi srážce letícího neutronu s jádrem bóru se uvolní alfa èástice, která ionizuje plyn. To zpùsobí, že mezi elektrodami pøeskoèí elektrický puls. Ten je upraven elektronickými zesilovaèi a tvarovaèi na TTL signál, který je zaznamenán neutronovým èítaèem. Poèet zaregistrovaných  neutronù udává výkon reaktoru.

Základem neutronového èítaèe jsou programovatelná logická pole (PLA). PLA jsou køemíkové destièky, do nichž lze implementovat libovolnou logickou funkci a je možné programovat je pøímo na desce plošného spoje. Logické obvody jsou elektrické obvody, které obsahují logické funkce, napøíklad AND, OR, XOR apod. Jejich zøetìzením dostaneme obvod, který je schopen vykonávat složitìjší funkce. Funkce PLA mùžeme definovat pomocí programovacího jazyka ABEL a nahrát pøes LPT port standardního PC. Poèet pøeprogramování PLA je kolem 300000 cyklù.

Programovatelná pole nemají dlouhou historii. Roku 1984 je vynalezla americká firma XILINX, která je nyní jejich nejvìtším svìtovým výrobcem. V našem pokusu byl použit výrobek firmy Lattice.

Obrázek: Programovatelné logické pole

4 Výsledky

Náš neutronový èítaè jsme sestavili ze 4 programovatelných polí, displeje, nìkolika tlaèítek a LED-diod. Pøi pokusu jsme jaderný reaktor nahradili generátorem pulsù s promìnnou frekvencí. Pro naprogramování hradlového pole jsme použili program ispEXPERT a programovací jazyk ABEL. Na následujících nìkolika øádcích si mùžete prohlédnou èást zdrojového kódu:

MODULE COUNTER

TITLE 'Neutron counter 16.6 2003'

DECLARATIONS

citac10 interface ([CLOCK,RESET] ->[Q3..Q0]);

cj functional_block citac10;

cd functional_block citac10;

" Constants

Frequency	= 10000000;		" oscilator frequency

Low, High, X, Z = 0, 1, .X., .Z.

But1, But2, But3	PIN	32,31,62; "-,-,reset

clock	PIN	15;	" hodinovy vstup od krystalu// Sbernice

Rb0, Rb1, Rb2	PIN	96,95,94	ISTYPE 'COM';

"delicka"	g0 .. g23		NODE ISTYPE 'reg';

delicka=[g23 .. g0];			//prirazeni vektoru delicce

"prirazení vektoru sbernicim

dis0=[Rb3 .. Rb0];

r0 .. r31			NODE ISTYPE 'reg';

reg0=[r3 .. r0];

reg1=[r7 .. r4];

Registr = [r31 .. r0];

EQUATIONS	//telo programu

zpozdeni.clk	=clock;

delicka.clk=clock;

cj.RESET=reset#(zpozdeni&pracuj);

cj.CLOCK=impuls&pracuj;

reset=	!But3;

reset.clk=g15;

galCLK	= limit;

Out1	= !pracuj;

END	COUNTER

5 Shrnutí

Podaøilo se nám sestrojit funkèní neutronový èítaè s funkcemi Start – zahájí èítání; Stop – ukonèí èítání a ponechá zobrazený výsledek na displeji; Reset – vynuluje displej a pamì� èítaèe; Prùbìžné èítání – pøi podržení tlaèítka mùžeme na displeji sledovat prùbìžné naèítání pulsù. Pøi normální èinnosti se na displeji zobrazuje poèet pulsù naètených za 1 vteøinu. Aktuální stav èítaèe zobrazují LED-diody (start=nesvítí, stop=svítí).

Podìkování

Rádi bychom podìkovali organizátorùm Fyzikálního týdne za uspoøádání této zajímavé akce a Ing. Vlastislavu Chábovi za odbornou pomoc pøi realizaci miniprojektu.

Reference:

[1]	Jean-Michel Bernard: Od logických obvodù k mikroprocesorùm

[2]	ABEL – DHL Reference Manual

[3]	vr1.fjfi.cvut.cz

[4]  www.latticesemi.com