Základní experimenty s lasery

Michal Hohn, SPŠE Mohelnice

František Straka, Gymnázium L. Pika, Plzeň

Vlastislav Trunda, Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Miroslav Žůrek, Masarykovo gymnázium Vsetín

Abstrakt:

V naší práci jsme se zaměřili na základní jevy a pokusy s rovnoběžným polarizovaným svazkem světla - laserem.Kromě toho bylo ještě cílem naší práce změřit mřížkovou konstantu CD-nosiče a alespoň se pokusit o výpočet celkové délky zapisovací stopy tohoto disku.

1 Úvod

Chceme se pokusit změřit vlnovou délku světla Ne-He laseru. K tomu využijeme interferenčního jevu na štěrbině.

Při měření vlastností kompaktního disku budeme využívat jevu difrakce. CD je v podstatě difrakční mřížka skládající se z velmi jemných "vrypů", tyto světlo pohlcují a na ostatních plochách se světlo odráží. Po dopadu laseru na takovou mřížku se vytvářejí rozbíhavé paprsky, které se pak, díky vlnovému charakteru světla, navzájem ruší nebo naopak zesilují. Tím vznikají minima a maxima.

## 2 Výsledky pokusů

- Měření vlnové délky Ne - He laseru

Vlnovou délku Ne – He laseru jsme měřili takto: Laserový paprsek jsme nasměrovali na štěrbinu s proměnnou šířkou mezery a dostali jsme interferenční obrazec. Změřili jsme vzdálenosti jeho minim od středu hlavního maxima a pomocí vzorce:

kde:	 ( - je vlnová délka,

a – je šířka štěrbiny,

h – vzdálenost minima od středu hlavního maxima,

l – vzdálenost štěrbiny od stínítka a

k – řád minima – celé číslo (nabývá hodnoty 1 pro 1.min., 2 pro 2.min. atd.)

#### Naměřili jsme tyto hodnoty

|  | 2. Minimum | 1. Minimum | Hl. maximum | 1. Minimum | 2. Minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha minima ke středu obrazce (cm) | 2,495 | 1,22 | 1,225 | 2,425 |
| Vlnová délka laseru (nm) | 864,0 | 704,2 | 707,1 | 839,8 |

# Měření vlastností CD - nosiče

Sestrojili jsme aparaturu kde otvorem ve stínítku prochází laserový paprsek a odráží se od kolmo upevněného kompaktního disku. Po odrazu od CD vzniká na stínítku tento difrakční obrazec:

K určení mřížkové konstaty musíme ještě změřit vzdálenosti mezi dílčími maximy a hlavním maximem. A pomocí následujícího vzorce zpracujeme:

kde: 	m –  mřížková konstanta,

h – vzdálenost dílčího maxima od hlavního,

l – vzdálenost kompaktního disku od stínítka,

ostatní veličiny jsou značeny stejně jako v předcházejícím případě.

Z naměřených hodnot jsme výpočtem získali tyto výsledky:

| CD-R (650MB) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Horní max. | 1. Horní max. | 1.Spodní max. | 2.Spodní max. |
| Vzdálenost od hlavního maxima (cm) | 29,5 | 8,4 | 8,7 | 30,9 |
| Mřížková konsta (cm-1) | 1512,9 | 1586,2 | 1540,3 | 1492,6 |

Zajímavosti:

Zajímavý obraz, který vznikl po dopadu laseru na CD s drivery od firmy MSI.

Ještě bychom rádi uvedli náš pokus o určení celkové délky stopy záznamu na CD ROM. Udělali jsme aproximaci spirálové stopy množinou kružnic daných tímto vzorcem:

kde:	 l – celková délka stopy,

m – naměřená mřížková konstanta (tj. šířka stopy),

R – vnější poloměr datové oblasti CD,

r – vnitřní poloměr datové oblasti CD.

Výpočtem jsme získali tyto hodnoty:

| Celková délka stopy (m) | 239,4 | 228,3 | 232,5 | 225,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrná délka stopy (m) | 231,4 |
| Délka připadající na bit (nm) | 44 |

3 Shrnutí

Při našem měření jsme využívali znalostí o vlastnostech světla. Při měření vlnové délky Ne–He laseru jsme využili interference - ohybu světla na úzké (řádově desetiny milimetru široké) proměnné štěrbině. Vzhledem k náročnosti na přesnost všech veličin, které hrají obrovskou roli je průměrná hodnota vlnové délky laseru  = 778 nm docela úspěch.

Měřením mřížkové konstanty jsme získli údaj m = 1533 vrypů na cm, který by přibližně odpovídal hodnatám naměřeným pracech ze kterých jsme čerpali.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze za možnost se zúčastnit, dále našemu supervizorovi za jeho nadměrnou ochotu, píli a vytrvalost s ukázkou možností využití laserů.

Reference:

[1]	lEPIL, O. – Kupka, Z.: Fyzika pro gymnázia – Optika, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1993, str. 28-50

[2]	HORÁK, Z. – KRUPKA, F.: Technická fysika, Státní nakladatelství technické literatury, 1961, str. 1212 – 1213

[3]	Tomáš Nedvěd - http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan/a_papers/vyuka/tom.nedved/

html.verze/Nez_zacneme/nez_zacneme.html