Po stopách zdrojů radonu v Louňovicích

Vlastimil Košař*

Martin Paták**

Iveta Kráčmarová***

Supervizor: Ing.Zdeněk Berka

*Gymnázium Brno, Vídeňská 47

**Gymnázium Sušice

***Gymnázium Čajkovského, Olomouc

*Vlastik9a@atlas.cz

**MartinPatak@post.cz

***Heta.Heta@seznam.cz

Abstrakt:

V miniprojektu jsme se  zaměřili na měření přirozené radioaktivity v oblasti gama záření a na koncentraci radonu v půdním vzduchu v oblasti Louňovice (střední Čechy) . Po měření koncentrace v půdním vzduchu v prostoru vodárny jsme došli k závěru, že tento pozemek leží ve vysokém radonovém riziku. Zmapovali jsme dávkové příkony gama záření v budově vodárny a  spektrometrii  v blízkém okolí.

1 Úvod

Obec Louňovice leží  v oblasti s vysokou přirozenou radioaktivitou. V podloží se nachází vyvřelé horniny, které obsahují prvky s dlouhým poločasem rozpadu (uran, thorium), z nichž se  při přeměně uvolňují radioaktivní prvky.Nejvýznamnější z nich pro naši problematiku je plynný radon, který se snadno rozpouští ve vodě. Vodárna v Louňovicích odebírá vodu s vysokým obsahem radonu. Naším úkolem  bylo vyhodnocení radonového indexu pozemku. Dále bylo měřeno spektroskopicky záření gama u vodárny a blízkém lese.

2 Po stopách radonu

- Měření dávky gama záření pomocí měřiče dávkového příkonu gama

- Gama spektrometrie půdy

- Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu

Ad 1:

K měření jsme použili dva měřiče dávkového příkonu gama záření (Tesla NB 3201 se scintilačním detektorem a Eberline FH 40F2 s G-M detektorem).  V okolí jsme nezjistili žádné extrémní hodnoty gama záření.

obr.1

Náčrtek sledované oblasti

| Číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dávkový příkon γ záření v nSv/h | 143,2 | 155,1 | 170,2 | 150,2 | 170,7 | 215,3 | 215,5 | 161,3 | 150,1 | 134,9 | 176,5 | 176,1 |

Dávkový příkon gama záření

Dále jsme měřili hodnoty dávkového příkonu gama záření v budově vodárny. Do vodárny přitéká voda z hlubinných vrtů, která je zamořená radonem a nesplňuje normy pro pitnou vodu. Z tohoto důvodu se musí upravovat speciálním zařízením(radonová korona), které tento plyn z  vody odstraní.

obr.2

Náčrtek vodárny

| Číslo měření | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dávkový příkon γ záření v nSv/h | 210 | 982,8 | 649,4 | 193,7 | 108 |

Dávkový příkon záření gama je relativně vysoký zvláště u pískových filtrů, což může být způsobeno usazováním radioaktivních nečistot z vrtů.

Ad 2:

Provedli jsme spektroskopický průzkum podloží v blízkosti vodárny (obr.3) a v blízkém lese (obr.4).

Půda obsahuje nuklidy radioaktivních prvků, konkrétně se jedná o izotopy  214 Pb, 214 Bi, 228 Ac, 40 K, 208 Tl, 137Cs.

obr.3

Spektroskopický průzkum podloží v blízkosti vodárny

obr.4

Spektroskopický průzkum podloží  v lese

Můžeme si všimnout, že v blízkosti vodárny chybí prvek 137Cs (cesium). 137Cs se vyskytuje v povrchové vrstvě půdě, protože je zapříčiněno především havárií jaderné elektrárny Černobyl a následným spadem. V okolí vodárny je navážka, a proto zde cesium chybí.

Ad 3:

Koncentraci radonu v půdě jsme zjistili pomocí ionizačních komůrek. Nejprve jsme zatloukli duté tyče 80 cm do země a odčerpali půdní vzduch, který jsme po 15 min. v ionizačních komůrkách analyzovali.Ze získaných hodnot jsme vypočetli třetí kvartil : 51 kBq·m-3 , což zařazuje pozemek  do vysokého stupně radonového rizika.

3 Shrnutí

Z měření vyplývá, že dávkový příkon je zde relativně vyšší  a podloží patří do vysokého stupně radonového zatížení(půda je vysoko propustná).  Ze zjištěných hodnot můžeme usuzovat, že dlouhodobý pobyt v této lokalitě není nebezpečný.  Spektrometrií jsme zjistili, že v půdě u vodárny se nevyskytuje  137Cs.

Poděkování

Děkujeme Ing. Zdeňkovi Berkovi, za podporu v tomto projektu Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT , Nadačního fondu teoretické fyziky, Vojtěchu Svobodovi, CSc. za organizaci Fyzikálního týdne a děkanátu FJFI ČVUT.

Reference:

[1]	 čechák T.: Základní fyzikální pojmy z oblasti radioaktivity, ČVUT FJFI

[2]	 www.sweb.cz/mereni.radonu

[3]   www.suro.cz

[4]   www.radon.com