Termodynamické zákony v praxi

J. Opršal; Gym. Tř. Kpt. Jaroše 14, Brno

M. Matoušek; Gymnázium Plasy

L. Severa; Gymnázium Benešov

# Tepelný stroj

Každý tepelný stroj pracuje tak, že odebírá teplo teplé lázni a předává část tohoto tepla chladné lázni. Část energie, kterou nepředá pak využíváme ke konáni práce. Podle zákona zachování energie tedy musí platit:

kde W je práce vykonaná plynem a Qh resp. Qc  je teplo přijaté od horké lázně respektive teplo odevzdané studené lázni.

Tepelný stroj je tím účinnější, čím více tepla odebraného horké lázni využije. Je logické definovat efektivitu ( tepelného stroje jako:

Každý ideální plyn se řídí stavovou rovnicí:

kde V je objem plynu, p jeho tlak, T termodynamická teplota (v Kelvinech), n molární množství a R konstanta.

Tepelný stroj, jehož pracovní látkou je plyn, musí pracovat v uzavřeném cyklu. Tento cyklus se skládá z pomalých změn, během kterých je stavová rovnice vždy splněna. Typickou ukázkou takového cyklu je Carnotův cyklus, který má ze všech tepelných strojů pracujících mezi danými dvěma teplotami horké a studené lázně nejvyšší účinnost.

„Praktickou“ ukázkou práce tepelného stroje může být zvedání tělesa o známe hmotnosti.

- Na počátku je baňka s plynem potopena ve studené lázni. Protože chceme určit pouze teoretickou práci, kterou stroj vykoná, stačí nám určit pouze změny tlaku a objemu od počátečních hodnot.

baňka s plynem

studená lázeň				       horká lázeň

- Poté na píst položíme závaží o známe hmotnosti m.Plyn ve stroji zahřejeme přesunutím do horké lázně, plyn pracuje, zdvihá těleso.

- Těleso sejmeme z pístu a baňku přesuneme opět do studené lázně.

# Naměřené p-V diagramy

Výsledky měření

Při vlastním měření došlo vzhledem k nedokonalosti stroje,plynu a nepříznivým povětrnostním podmínkám  k odchylkám mezi teorií a praxí. V následující tabulce můžete vidět, jak se liší teorií určené hodnoty W od naměřených hodnot ΔE.

| m [g] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δh [m] | 0,0240 | 0,0233 | 0,0262 | 0,0212 | 0,0200 | 0,0203 |
| ΔE [mJ] | 11,77 | 22,86 | 38,55 | 41,59 | 49,05 | 59,74 |
| W [mJ] | 25,79 | 41,36 | 55,91 | 75,17 | 88,94 | 100,79 |

Carnotův cyklus

Carnotův cyklus je ideální termodynamický kruhový děj, který se skládá z vratných termodynamických cyklů:

- Izotermické expanze (A-B)

- Adiabatické expanze  (B-C)

- Izotermické komprese (C-D)

- Adiabatické komprese (D-A)

Při nich termodynamická soustava přichází postupně do styku se dvěma tepelnými lázněmi různých teplot a vrací se do původního stavu.

Účinnost Carnotova cyklu je dána vzorcem:

Th – termodynamická teplota horké lázně

Tc  – termodynamická teplota studené lázně

# Peltierův aparát

Dalším příkladem tepelného stroje je Peltierův aparát. Je to zařízení na přeměnu  tepelné energie v energii elektrickou.  Obdobně jako tepelné stroje na bázi plynu pracuje tento aparát se dvěma lázněmi – jednou horkou a jednou studenou.

Horká lázeň je reprezentována materiálem zahřívaným elektrickým přístrojem. Studená lázeň je ochlazována proudící ledovou vodou.

Pro účinnost Peltierova aparátu platí:

kde PW je výkon dodávaný strojem a Ph výkon odebraný teplé lázni. Toto vyjádření nám vyhovuje, protože výkon odebraný teplé lázni můžeme spočítat z výkonu zahřívacího zařízení.

Tato účinnost není tak vysoká, jak bychom očekávali, neboť část tepla projde Peltierovou součástkou, aniž by si všimla tohoto procesu. Toto teplo se dá změřit a po odečtení dostáváme efektivitu srovnatelnou s Carnotovým cyklem.

# Měření

Následující tabulka udává porovnání účinnosti Peltierova aparátu s Carnotovým cyklem. Tc  je teplota studené lázně, Th  teplota teplé lázně, ε1 pak účinnost Peltierova aparátu bez započteného „obtékajícího“ tepla a ε2 se započtením tohoto tepla, účinnost εcarnot je účinnost Carnotova cyklu pracujícího mezi teplotami studené a teplé lázně.

| Tc/K | Th/K | ε1/% | ε2/% | εcarnot/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273,15 | 273,15 | 2,237 | 15,384 | 20,977 |
| 273,15 | 273,15 | 2,732 | 22,562 | 23,129 |
| 273,15 | 273,15 | 2,557 | 26,878 | 20,374 |
| 273,15 | 273,15 | 2,104 | 16,040 | 16,574 |
| 273,15 | 273,15 | 1,773 | 12,203 | 15,246 |