Millikanův experiment

Aleš Růžička - SOŠ Blatná, 	a.ruzicka@seznam.cz

Jakub Mikulka - Gymnázium Kladno,	xjakubicek@seznam.cz

Josef Rajdl – Gymnázium Ledeč, 	josef.rajdl@tiscali.cz

Martin Holeček - Gymnázium Náchod,	holecek.martin@seznam.cz

Supervisor: ing. Jan Dostál

Abstrakt:

Naše skupina měla během Fyzikálního týdne na ČVUT za úkol provést totožný pokus, jaký před necelými sto lety provedl pan R.A. Millikan, porovnat jeho a naše výsledky a zhodnotit pokus.

1 Historie Millikanova pokusu

Jako první tento pokus provedl Robert A. Millikan (22.3.1868-19.12.1953)  mezi lety 1911-1913. Díky tomu byla vůbec poprvé zjištěna hodnota elementárního náboje (náboj elektronu či protonu) – tehdy vůbec nejmenšího známého náboje v přírodě. Za to byl o deset let později (roku 1923) odměněn Nobelovou cenou za fyziku „za práce o elementárním elektrickém náboji a o fotoelektrickém jevu“. Oproti nám k tomu měl pracovní podmínky bezesporu mnohem těžší. Ale zato mnohem více času. Aparatura, kterou používal je na obrázku vlevo.

2 O co jde?

Cílem pokusu je změření elementárního náboje. Vycházíme přitom z předpokladu, že náboj každého nabitého tělesa je celočíselným násobkem tohoto náboje.

Základem celého experimentu je kondenzátor, mezi jehož desky vstřikujeme miniaturní olejové kapičky (o velikosti 1 mikrometr) s velmi slabým nábojem. Ten je získán pouze třením při vstřikování. Naším úkolem je změřit tento náboj. Náboj lze vypočítat měřením rychlosti kapiček mezi deskami kondenzátoru. Nejdříve s vypnutým a poté se zapnutým elektrickým polem.

Při měření jsou nabité kapičky přitahovány k desce kondenzátoru s opačnou polaritou. Jsou k sobě přitahovány silou úměrnou svému náboji.

Z toho vyplývá, že se můžeme setkat s těmito případy:

Každý případ má svůj specifický vzorec výpočtu náboje:

# Bez vlivu napětí

- Pohyb dolů

  - kapičky se  pohybují dolů vlivem gravitační síly FG = m.g

  - dále ne ně působí vztlaková síla FVZ = m’.g a odpor prostředí popsaný Stokesovým zákonem FS = 6((rv

  - samotný pohyb je popsán rovnicí mg – m’g - 6((rve = 0

## V elektrickém poli

Pohyb kapiček v elektrickém poli je popsán rovnicí mg – m’g - 6((rve –EQ = 0

- Pohyb dolů rychlejší

Z předešlých rovnic pro pohyb bez a s el. polem odvodíme vzoreček:

- Pohyb dolů pomalejší

S malou proměnou stále platí již odvozená rovnice:

- Nepohybuje se

S malou proměnou stále platí již odvozená rovnice:

- Pohyb nahoru

S malou proměnou stále platí již odvozená rovnice:

U všech vzorců platí že:

  - m´… hmotnost vytlačeného vzduchu

  - m… hmotnost kapičky

  - ( … dynamická viskozita vzduchu (1,81.10-5 Ns.m-2)

  - r … poloměr kapičky

  - ve … rychlost částice s nábojem při zapnutém el. poli

  - vg … rychlost částice s nábojem bez el. pole

  - E … intenzita E=U/d (d….vzdálenost desek kondenzátoru)

  - g …tíhové zrychlení  (9,81 m.s-1)

  - ( …hustota oleje (875,3 kg.m-3)

  - ( …hustota vzduchu (1,29 kg.m-3)

Pokud jste si vzorce již přečetli, zjistili jste, že máme ještě dvě neznámé. Vzorec pro výpočet poloměru kapičky je   a pro rychlost v=s/t, kde t je čas měření a s je dráha, kterou kapička urazila.

A co jsme naměřili:

Celkem jsme provedli 200 měření.U každé kapky jsme nejprve změřily první úsek, po kterém se pohybovala volným pádem, a poté stejnou vzdálenost s připojeným zdrojem elektrického napětí. Nakonec jsme vše spočítali.

K co největší přesnosti je potřeba co nejvíce měření. My jsme jich  samozřejmě provedli mnohem méně než pan Millikan. Navíc v naší aparatuře nebyl vyčerpán vzduch, a proto v kondenzátoru vznikalo proudění, kvůli kterému kapky často nesměřovali přímo dolů, nýbrž do stran. Dále se přesnost měření času stopkami zhoršovala vlivem nedokonalosti lidských smyslů a reakcí a také naší stoupající únavou v průběhu měření. Z toho všeho vyplývá odchylka našich naměřených výsledků. Z měření jsme určili, že náboj že náboj má hodnotu přibližně 1,4 . 10 –19 C. Millikan svého času tento náboj určil na 1,6 . 10 –19 C.

3 Shrnutí

Ač se námi naměřené hodnoty s původními výsledky v mnohém neshodovali, základ teorie je pravděpodobně správný. Zároveň jsme tím prokázali slabou přesnost pokusu v našich podmínkách jdoucí ruku v ruce s nízkou úrovní dlouhodobého soustředění a dali tím zapravdu novým metodám měření elementárního náboje(např. měření pomocí elektrolýzy).

Poděkování

Na prvním místě bychom chtěli poděkovat našemu supervizorovovi Janu Dostálovi, který, se o nás celou dobu pokusu staral. Dále všem těm lidem, co stáli za organizací téhle úžasné akce a samozřejmě panu Vojtěchu Svobodovi, bez něhož by tato akce nemohla nikdy existovat. Nakonec snad i každý každému navzájem za atmosféru v týmu.

Reference:

[1]	M. Cetkovský, V. Cupal, M. Raja, E. Šoltísová, Z. Vydrová:Millikanův pokus.Sborník Fyzikálního týdne.2002.KF FJFI ČVUT

[2]	Phywe series of publications:University Laboratory Experiments PHYSICS..Phywe systeme GMBH

[3]	David Goodstein:In Defence of Robert Andrews Millikan.American Scientist..2001

[4]	A.F.Garcia:Medida de la unidad fundamental de carga

[5]   The Nobel foundation:Nobel e-museum

[6]   L. Burnett and M. Lee:Millikan Drop Experiment

[7]   D. Šubrt, J. Hraníček, V. Kohoutek, Š. Dosoudilová, D. Štencel, M. Kolář:Millikanův experiment.Sborník Fyzikálního týdne.2001.KF FJFI ČVUT

[8]   J. Kodovský, P. Kolenko, T. Kalvoda:Millikanův experiment.Sborník Fyzikálního semináře.Léto 2002.KF FJFI ČVUT

[9]   M. Cetkovský, V. Cupal, M. Raja, E. Šoltísová, Z. Vydrová:Millikanův pokus.Presentace na Fyzikálním týdnu.2002

[10]   R.A.Millikan:On the elementary electrical charge and the avogadro constant.Physical Review..1911