Rezonanční jevy v mechanických a elektrických systémech

M. Kadlec - Gymnázium Jiřího z Poděbrad

O. Knybel - Gymnázium Ch. Dopplera, Praha

O. Kvítek - Gymnázium Hejčín, Olomouc

R. Řezníček - Gymnázium Český Brod

Supervizor: ing. Ibrahima Ndiaye - FJFI ČVUT

Abstrakt:

Naším cílem bylo pozorovat a následně porovnat rezonanční jevy na mechanických a elektrických systémech. Důvodem našeho zájmu byl častý výskyt daného jevu v přírodě a v mnohých technických oborech. Výsledkem zkoumání mechanických vlastností dvou pružin o tuhostech k1 = 9 Nm-1 a k2 = 6,25 Nm-1 a elektrických vlastostí RLC obvodu byly rezonanční křivky uvedené v grafech. Z pozorování vyplynula analogie mezi mechanickými a elektrickými veličinami viz. tabulka v závěru.

1 Úvod

Mechanická i elektrická rezonance se vyznačuje shodou frekvence vlastních kmitů mechanické konstrukce či RLC obvodu s frekvencí kmitání generovaného nějakým budicím zdrojem. Existuje-li mezi tímto zdrojem a rezonančním systémem vazba přenášející generované budicí kmity, je systém uveden do rezonančního kmitání. Mění-li se frekvence budicích kmitů v širším frekvenčním rozsahu, existuje stálý poměr budicích a tzv. vynucených kmitů systému mimo interval frekvencí. V něm se kmitání zvětšuje až do frekvence rezonanční a pak opět klesá na úroveň kmitů vynucených. Velikost rezonančního kmitání je omezena tlumením systému.

2 Rezonance mechanického oscilátoru

Nejdříve jsme změřili tuhosti obou pružin. Na nucené kmitání jsme použili mechanický vibrátor SF-9324 a měnili postupně jeho frekvenci v rozmezí 1 Hz. Výsledné výchylky amplitudy můžete vidět v grafech níže. Při pohledu na grafy je zřejmé, že pružina s menší tuhostí dosáhla v rezonanci vyšší amplitudy. Při tlumení Foucoultovými proudy vykazovala tato pružina menší amplitudu.

3 Rezonance na obvodech RLC

| L | C | R | Způsob měření |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,32 mH | 500 pF | 0 ( | ručně a rozmítáním |
| 1,32 mH | 1 nF | 0 ( | ručně |
| 3,12 mH | 500 pF | 0 ( | ručně a rozmítáním |
| 3,12 mH | 1 nF | 0 ( | ručně |
| 3,12 mH | 500 pF | 1 k( | ručně |
| 1,32 mH | 500 pF | 400 ( | rozmítáním |
| 3,12 mH | 500 pF | 400 ( | rozmítáním |

Při měření na paralelních rezonančních obvodech RLC jsme použili 2 generátory funkcí GoldStar F6-8002, čítač TESLA BK 130, elektronický voltmetr TESLA BK 128, digitální osciloskop Hameg Instruments HM 407-2, laditelný kapacitní normál TESLA, odporovou dekádu a cívku s 2 vinutími (stejnosměrný odpor snímaného vinutí 18,8 (, 22,6 ( při měření střídavým proudem (50 Hz)). Zkoumali jsme chování obvodu a rezonanční křivky při parametrech uvedených v tabulce vpravo. Výsledky našich měření jsou zaneseny v grafech a v oscilogramech. Při měření jsme vycházeli z následujících vztahů:

ω02=1/LC	Q=ω0L/R	T=2π	(0=([(LC)-1-(R/L)2]	Q=(3(f0/2(f-f0),
 kde f0 je rezonanční frekvence a f je v polovině výšky rezonanční křivky

Grafy vycházejí z ručně naměřených hodnot (krok 5 – 10 kHz). Z grafů je patrný vliv jádra a odporu na kvalitu rezonančního obvodu a na jeho rezonanční frekvenci.

Oscilogramy (viz níže) byly sejmuty za pomoci zapojení na způsob rozmítače (viz blokové schéma). Kmitočet generátoru pily byl přibližně 1 kHz. Vlivy parametrů na vlastnosti obvodů jsou zde také patrné. Za zmínku stojí poslední z oscilogramů, na němž, na rozdíl od grafů, snímaný obvod vykazuje vyšší kvalitu s jádrem než bez něj, což však, vzhledem ke kvalitě cívky a velikosti odporu, vychází z rovnice Q=ω0L/R.

4 Shrnutí

Vypracováním projektu jsme kromě posouzení kvality zkoumaných rezonančních systémů (viz strmost rezonanční křivky v grafech a oscilogramech) také ověřili analogii rezonančních jevů na mechanických a elektrických systémech. Paralelnost jednotlivých vlastností je zřejmá z následující tabulky:

| Všeobecná charakteristika | Mechanická vlastnost | Elektrická vlastnost |
| --- | --- | --- |
| nezávislá proměnná | čas t | čas t |
| závislá proměnná | poloha x | náboj Q |
| setrvačnost | hmotnost m | indukčnost L |
| Pružnost | pružnost k | (kapacita)-1 1/C |
| Odpor | koeficient tření c=γm | odpor R=γL |
| rezonanční frekvence | ω02=k/m | ω02=1/LC |
| Perioda | T=2π | T=2π |
| koeficient jakosti | Q= ω0/γ | Q= ω0L/R |

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat za podporu a poskytnutí technického zázemí FJFI ČVUT Praha, především vedoucímu FT 2003 ing. Vojtěchu Svobodovi, CSc. (KF FJFI ČVUT) a supervizorovi našeho projektu ing. Ibrahimu Ndiaye.

Reference:

[1]	Kolektiv katedry fyziky: Fyzikální praktikum II Ediční středisko ČVUT, 1989

[2]	Horák, z.: Praktická fyzika Státní nakladatelství technické literatury, 1957

[3]	Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky Prometheus, 1996