Rentgenové spektrum Mo anody

Zpracovali:

Dušan Mondek, Gymnázium Komenského Jeseník, STORM92@seznam.cz

Josef Moudřík, Gymnázium Christiana Dopplera, J.Moudrik@seznam.cz

Jiří Randa, Gymnázium Kladno, mam.hlad@seznam.cz

Supervizor:

Jan Zatloukal

1.Úvod

Cílem našeho dvoudenního snažení bylo změřit rentgenové spektrum Molybdenové anody.Naše aparatura se skládala z rentgenového přístroje PHYWE, krystalu LiF, x-y zapisovače, 2 párů kabelů s banánky a kalkulačky.

V praxi jde vlastně o to že, ostřelujeme Molybdenovou anodu elektrony, urychlenými vysokým napětím (řádově desítky kiloVolt). Po dopadu elektronu s určitou energií (dle urychlení) na atom Mo je vyražen jiný elektron z některé slupky tohoto atomu a na jeho místo spadne elektron z vyššího orbitalu (atom snaží se zaujmout stav s nejnižší energií), který svou přebytečnou energii uvolní ve formě záření. My toto záření pozorujeme a nanášíme jeho intenzitu x-y zapisovačem na papír.

Toto je nákres rentgenová lampy Rö, molybdenové anody A, katody K z níž vylétají urychlené elektrony, clony BL, krystalu LiF Kr a detektoru Z.

2. Vlastní problém a jeho řešení

Naším úkolem tedy bylo zaprvé určit energii čar K charakteristického emisního rentgenového spektra molybdenové anody.A zadruhé spočítat Planckovu konstantu h.

Nejprve jsme x-y zapisovačem  nanesli křivku na papír. Poté jsme změřili úhly jednotlivých peaků, což jsou kvanta rentgenového záření vznikající, když elektron přemění svou energii najednou, ne postupně jako při brzdném záření. Získané úhly jsme dosadily do Braggovy rovnice, z níž jsme spočetli vlnovou délku jednotlivých peaků. Braggova rovnice popisuje difrakci (ohyb), ke které dochází při dopadu svazku rentgenového záření na soustavu atomů krystalu pod určitým úhlem.

nd sin (n = 1,2,… je řád maxima)		(1)

a [1] d je vzdálenost jednotlivých atomových rovin krystalu d  = 2,01E-10. Dále jsme počítali energie peaků podle vzorce

E = hv = h c / 					

kde h je Planckova konstanta, kterou budeme zakrátko zjišťovat a c je rychlost světla. (299792458 ms-1)

Planckovu konstantu zjistíme dle vztahu

h = 2 e U d c-1 sin 				

kde e je elementární náboj 1.602E-19, U je urychlovací napětí a je úhel hrany spojitého rentgenového spektra.

3. Výsledky

Vlnová délka a energie peaků:

n = 1

| 22,5 kV | není | není |
| --- | --- | --- |
|  | ########## | ######### |
| 22,5 kV | není | 10.50 |
|  | ########## | 7.33E-11 |
| 25 kV | 9.30 |  =10.50 |
|  | 6.50E-11 | 7.33E-11 |

E= 16916.35456 eV		Tabulkové hodnoty jsou 	Etab= 17374,3 eV

E= 19076.15481 eV		a 			Etab= 19600 eV

n = 2

| 25 kV | není | není |
| --- | --- | --- |
|  | ########## | ######### |
| 25 kV | není | 21.25 |
|  | ########## | 7.29E-11 |
| 25 kV | 18.5 |  =21.25 |
|  | 6.38E-11 | 7.33E-11 |

E= 17009.3633 eV

E= 19435.08115 eV

n = 3

| <27.5 kV | není |
| --- | --- |
|  | ########## |
| 27.5 kV | 32.25 |
|  | 7.15E-11 |

E= 17342.17566 eV

Planckova konstanta:

Po dosazení do vzorce (3) pro každý z úhlů náběžné hrany a jednotlivá urychlovací napětí U

| "theta" | sin (theta) | U (kV) |  | h (J.s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6 | 0.235142 | 13 |  | 6.56662E-34 |
| 12.85 | 0.222399 | 14 |  | 6.68851E-34 |
| 11.9 | 0.206204 | 15 |  | 6.64441E-34 |
| 11.05 | 0.191666 | 16 |  | 6.58767E-34 |
| 10.5 | 0.182236 | 17 |  | 6.65503E-34 |
| 9.9 | 0.171929 | 18 |  | 6.64798E-34 |
| 9.25 | 0.160743 | 19 |  | 6.56073E-34 |
| 8.95 | 0.155572 | 20 |  | 6.68391E-34 |
| 7.95 | 0.138609 | 22 |  | 6.55061E-34 |
| 7.4 | 0.128796 | 24 |  | 6.64018E-34 |
| 6.85 | 0.11927 | 26 |  | 6.66153E-34 |
| 6.4 | 0.111469 | 28 |  | 6.70471E-34 |
| 6 | 0.104528 | 30 |  | 6.73634E-34 |

Po zprůměrování hodnot nám vychází Planckova konstanta 6.64063E-34 Js a tabulková hodnota je 6.626E-34 Js, tedy nám vyšla velmi přesně. Toto je graf námi spočtené Planckovy konstanty:

4.Závěr

Nakonec bychom tedy shrnuli a konstatovali, že naše práce byla produktivní, zábavná a jsme rádi, že jsme dobře využili náš čas.

Metody námi použité, mají širokou škálu využití především ve fyzikální chemii (tímto způsobem lze velmi přesně určit kvalitativní složení materiálu ze kterého je vyrobena anoda).

Poděkování

Chtěli bychom především poděkovat Janu Zatloukalovi a Jaderné fakultě ČVUT za  fyzikální týden.

Reference:

[1] Z.Maršák: Měření rentgenového spektra Cu anody http://rumcajs.fjfi.cvut.cz/fyzport/AtomoveJaderne/CuAnoda/CuAnoda.pdf

[2] J.Zatloukal: Měření rentgenového spektra Mo anody