Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

# Bárek – Gymnázium Havlíčkův Brod

M. Pastelák – Gymnázium Broumov

T. Vojtek – Gymnázium Havířov

O. Jakubov – Gymnázium F.X. Šaldy

Supervisor: Ibrahima Ndiaye

Abstrakt:

Pozorovali jsme a porovnávali resonanční jevy v elektrických a mechanických systémech. Tyto jevy se velmi často vyskytují v přírodě a v mnoha technických oborech. Výsledkem našeho bádání bylo zjištění vlastností elektrických RLC obvodů a mechanických vlastností dvou pružin o různých tuhostech, jejichž resonanční křivky jsou uvedeny v grafech.

## 1 Úvod

Mechanická i elektrická resonance se vyznačuje shodou frekvence vlastních kmitů mechanické konstrukce či RLC obvodů s frekvencí kmitání generovaného nějakým budícím zdrojem. Existuje-li mezi tímto zdrojem a resonančním systémem vazba přenášející generované budící kmity, je systém uveden do resonančního kmitání. Mění-li se frekvence budících kmitů v širším frekvenčním rozsahu, existuje stálý poměr budících a tzv. vynucených kmitů v systému mimo interval frekvencí. V něm se kmitání zvětšuje až do frekvence resonanční  a pak opět klesá na úroveň kmitů vynucených. Velikost resonančního kmitání je omezena tlumením systému.

## 2 Rezonance na obvodech RLC

K pokusům, které jsme prováděli jsme použily přístroje s paralelním zapojením a to 1 generátor s funkcí GoldStrar F6-8002, čítač LG  FG-7002C, Digitální osciloskop XJ 4210A, Odporovou dekádu s 2 vinutími, kondenzátor TESLA (tm)-330-C-č.1048.

Zkoumali jsme  chování celého obvodu a rezonančních křivek. Při našem bádání jsme vycházeli ze vztahu , Kde  je resonanční frekvence.

| L = 4,45 mH |  |
| --- | --- |
| C1 = 500 pF | f1 = 106,7 kHz |
| C2 = 1000 pF | f2 = 75,4 kHz |
| L = 10,1 mH |  |
| C1 = 500 pF | f1 = 70,8 kHz |
| C2 = 1000 pF | f2 = 50,1 kHz |

Z grafů je pozorovatelné, jaký vliv má  jádro v cívce. Jádro vyvolává rezonanci, ke které dochází při nižších frekvencích.

## 3Resonance mechanického oscilátoru

K pokusům jsme používali dvě pružiny o různých tuhostech. K1 = 9,339 Nm-1 a K2 = 6,310 Nm-1.   K nucenému kmitání jsme použily mechanický vibrátor SF-9324 a měnili jsme postupně frekvenci od 1,5Hz do 3Hz.

Z grafy je zřejmé, že při vyšší tuhosti je vyšší amplituda a při tlumení Foucaultovými proudy je zřetelně nižší.

## 4 Shrnutí

Badatelským a experimentálním měřením jsme ověřili s poměrně malou odchylkou ověřili teoretické výpočty a také jsme ověřili analogii na elektrických a mechanických systémech. Podobnost těchto vlastností je zřejmá z tab.1.

## 5 Poděkování

V první řadě bychom rádi poděkovali Ibrahimovi Ndiayovi, dále za podporu a poskytnutí technického zázemí FJFI ČVUT Praha, především vedoucímu FT 2004 Ing. Vojtěchovi Svobodovi, CSc. (KF FJFI ČVUT).

## 6 Reference

[1] SVOBODA, E. a kolektiv: Pokusy z fyziky, Prometeus Praha 1999

[2] Feyman, R. :Feymenovy přednášky z fyziky, Fragment, Havlíčkův Brod 2001

[3] Kolektiv autorů, Sborník příspěvků, Praha 2003