## Slide 1
N. Groverová
A. Roeselová
J. Hrnčířová
L. Říhová
Příprava a kontrola kvality radiofarmak
Notes: Příprava a kontrola kvality radiofarmak

## Slide 2: Radiofarmaka
Léčiva obsahující atomy radionuklidů
Skládají se z nosné části a radionuklidu
V těle vychytáváno různými orgány
Široké spektrum využití x cena, nežádoucí účinky,dostupnost
Dělení:
  Terapie, diagnostika
Dostupné v kitech, nutný generátor, reaktor, urychlovač
Radiochem. čistota >95%

## Slide 3: Radionuklidy
131I - nejdéle používaný - smíšený β a γ zářič - terapie štítné žlázy
18F - hojně využíván v ČR - pozitronový, krátký poločas rozpadu - ve formě fluordeoxyglukózy
99mTc - nejčastěji používaný - γ záření - snadno získatelný z Mo - poločas rozpadu 6 hodin

## Slide 4: Příprava
Kit – obsahuje neznačené farmakum v požadované lék. formě
Generátor
  probíhá eluace
  dochází k redukci Tc +7 na Tc +4 za pomocí SnCl2
  + relativně malá cena – nutnost stálého zastínění

## Slide 6: Kontrola
Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
Kroky
  Na TLC SILICA GEL 60 F254 / Whatman 1 papír byl nanesen 1 µl roztoku eluátu s radiofarmakem
  Ten byl vyvíjen v různých mobilních fázích
  Vyhodnoceno pomocí
  AR2000 (BIOSCAN)

## Slide 8: HIDA
Po přidání eluátu mícháno 30 minut (lab. teplota)
Naneseno na TLC SILICA GEL 60 F254, vývoj v acetonitrilu s vodou (1:1)
Naneseno na / Whatman 1 papír, vývoj v acetonu s vodou (9:1)

## Slide 9
Odečtením aktivity z chromatogramů získáme procentuální aktivitu radiofarmaka a následně zjistíme jeho radiochemickou čistotu
Vypočtena na 62,15%

## Slide 10: MDP
Po přidání eluátu mícháno 10 minut (lab. teplota)
Naneseno na TLC SILICA GEL 60 F254, vývoj v roztoku NaCl (0,15 mol/l)
Naneseno na Whatman 1 papír,vývoj v acetonu s vodou (9:1)

## Slide 11
Vypočtena na 30,83%

## Slide 12: Závěr
Výsledná čistota radiofarmak by nebyla vhodná pro mediciální použití
Faktory ovlivňující čistotu

## Slide 13: Děkujeme za pozornost
Zdroje: http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/klinicka_kapitola/onk/onk-85/oct221a.jpg http://www.kcsolid.cz/zdravotnictvi/klinicka_kapitola/neu/neu-10/obr-3.jpg MAJER, V. a kol. Základy jaderné chemie. 2. vyd:SNTL/Alfa, Praha 1981