## Slide 1: Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání
Autoři: Jakub Celný
Adam Popelka
Petr Hanák
Supervizor: Ing. Lucie Štolcová

## Slide 2: Obsah
Ramanův rozptyl, SERS
Příprava ultracitlivých senzorů
Výsledky
Shrnutí

## Slide 3: Ramanův rozptyl
objevil 1928 C. V. Raman – Nobelova cena 1930
rozdílné energie dopadajícího a rozptýleného fotonu
využívá se k analýze látek

## Slide 4: SERS
(surface-enhanced Raman scattering)
budoucí využití v medicíně
nutnost substrátu
je přesná a specifická
velké homogenní zesílení Ramanova signálu

## Slide 5: Příprava ultracitlivých senzorů
příprava disperze polystyrenových kuliček a ethanolu
zavádění disperze na hladinu vody
samouspořádání kuliček do hexagonální monovrstvy
nanesení vrstvy na sklíčko
pokovení vzorků zlatem magnetronovou naprašovačkou

## Slide 10: Příprava ultracitlivých senzorů
pozorování vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem
namíchání roztoku methylenové modře o koncentracích 10-5, 10-6, 10-7 mol/l
adsorbce methylenové modře na zlatý povrch
měření spektra vzorků Ramanovým mikroskopem

## Slide 11: Výsledky
vhodný substrát potvrzen měřením a pozorováním
homogenní zesílení Ramanova signálu
shoda vibrační pásy hodnotou uvedenou v článku z renomovaném časopisu

## Slide 12: Naměřené SERS spektrum
Chart: Ramanův posuv (cm-1)
Methylenová modř

## Slide 13: Shrnutí
využití v medicíně – diagnostika
nutnost vhodného substrátu
samouspořádání nanočástic
přesná a specifická

## Slide 14: Děkujeme za pozornost.
Zvláštní poděkování:
FJFI za možnost účasti na této akci
naší konzultantce Lucii Štolcové za pomoc

## Slide 15: Reference
http://www.lsbu.ac.uk/water/vibrat.html
Štolcová Lucie, Analýza a realizace nanostruktur pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl 2010/2011