## Slide 1: ⁹⁹ᵐTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
Horák A., Kačmářová B., Malá M.

## Slide 2: ⁹⁹ᵐTc v nukleární medicíně
radionuklidový izotop, který se používá především pro zobrazovací a diagnostické účely
SPECT(mozek, kosti, plíce, ledviny…)
T= 6h
radiotracery nejsou lokalizovány na jednom místě

## Slide 3: [99mTc]-MAG3
SPECT a PET scany- diagonostika
ledviny- tubulární extrakční rychlost
podává se intravenózně
kit MAG3 se musí při výrobě zahřát

## Slide 4: [99mTc]-Nanocoll
nanočástice krevní plazmy- albumín
intravenózní podání nebo subkutánní
lymfatické uzliny, karcinomy, kostní dřeň
diagnostické účely

## Slide 5: [99mTc]-DTPA
diagnostické radiofarmakum, vyšetření funkce mozku, plic a ledvin
používá se jako radiotracer, pokud je konjugován s tkáňově specifickými molekulami
intravenózně, inhalačně i perorálně

## Slide 6: Příprava radiofarmak
začátek- kit
eluát- generátor Tc
MAG3- nahřání, zbytek pokojová teplota(horké a studené kity)
aktivity radiofarmak:
  MAG3- 332,1 MBq
  Nanocoll- 269,6 MBq
  DTPA- 319,6 MBq

## Slide 7: Kontrola kvality- TLC
nutná kontrola před podáním pacientovi
radiochemická čistota alespoň 95%
RČ= poměr aktivity Tc vázaného v radiofarmaku vůči celkové aktivitě Tc

## Slide 8: Výsledky TLC- [99mTc]-MAG3

## Slide 9: Výsledky TLC-[99mTc]-Nanocoll

## Slide 10: Výsledky TLC-[99mTc]-DTPA

## Slide 11: diskuze
MAG3: 96,38%
Nanocoll: 99,33%
DTPA: 95,02%
všechny by byly použitelné v praxi

## Slide 12: závěr
splnění všech cílů
vyrobení 3 radiofarmak
čistota všech dosahovala požadované pro podání

## Slide 13: Děkujeme za pozornost

## Slide 14: citace
Medical Imaging Systems: An Introductory Guide [Internet]. The National Center for Biotechnology Information [online]. [cit. 2023-06-20]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546150/figure/ch10.fig19/
SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KITŮ PRO PŘÍPRAVU 99mTc-RADIOFARMAK PRO DYNAMICKOU SCINTIGRAFII LEDVIN DOSTUPNÝCH V ČR. Masarykova univerzita přírodovědecké fakulta[online]. Brno, 2013 [cit. 2023-06-20]. Dostupné z: https://www.sci.muni.cz/~jirs/radiochem_anal_methods/Poster(J.StepanDNM,Pribram2013).pdf
Echnetium-99mTc-DTPA. PubChem [online]. 2023 [cit. 2023-06-20]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Technetium-99mTc-DTPA